## Slide 1: Réseaux 420-W33-SF
Cours 07 — Les sous-réseaux

## Slide 2: Introduction

## Slide 3: Introduction
Dans un réseau (1 segment), l’adressage IP doit suivre une convention.
Un réseau contient une seule plage d’adresses contiguë.
Le réseau peut donc se définir par cette plage. Et on représente cette plage par un identifiant réseau et un masque.
L’identifiant réseau et le masque ont le format d’une IP.
  192.168.1.0 et 255.255.255.0
  ou
  192.168.1.0 /24
Adressage

## Slide 4: Introduction
Réseau (1 segment): Imaginez une seule rue dans une ville. Sur cette rue, chaque maison a une adresse unique pour que le facteur sache où livrer le courrier.
Adressage IP: C'est comme le système d'adressage pour les maisons sur cette rue. Chaque maison (ou ordinateur) doit avoir une adresse unique.
Plage d'adresses contiguë: Imaginez que sur notre rue, les numéros de maison vont de 1 à 100, sans sauter aucun numéro. C'est une séquence continue d'adresses.
Identifiant réseau et masque: Ces deux éléments nous disent quelles parties de l'adresse IP sont réservées à la rue (le réseau) et quelles parties sont libres pour les maisons (les ordinateurs).
  192.168.1.0: C'est comme dire que nous parlons de la rue "192.168.1".
  255.255.255.0: C'est une manière de dire que tout ce qui change dans l'adresse est le dernier chiffre, qui est pour les maisons. Donc, sur cette rue, vous pouvez avoir des adresses allant de 192.168.1.1 à 192.168.1.255.
  192.168.1.0 /24: C'est une autre façon de représenter la même chose que ci-dessus. Le "/24" indique combien de bits sont fixés pour la rue. Dans ce cas, 24 bits sont pour le réseau (la rue), et les 8 bits restants sont pour les maisons (ordinateurs).
En résumé, quand vous voyez "192.168.1.0 /24" ou "192.168.1.0 et 255.255.255.0", cela signifie qu'il s'agit d'une rue spécifique où les maisons (ordinateurs) peuvent avoir des numéros (adresses) allant de 1 à 255.
Mise en contexte

## Slide 5: Les sous-réseaux
Soit le masque:
  11111111 11111111 10000000 00000000
    255.255.128.0 (format decimal ou dot-décimal)
    /17 (format abrégé)
  Les bits à 1 du masque indiquent ceux utilisés pour l’adresse du sous-réseau
  Les bits à 0 indiquent ceux utilisés pour les addresses des machines.
Masque sous-réseau

## Slide 6: Les sous-réseaux
Dans un masque, les bits à gauche (au moins un) sont à 1 et les bits à droite (au moins un) sont à zéro.
Ne sont pas des masques valides:
00000000 00000000 00000000 00000000
11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 01111111 11111111
Valides:
11111111 00000000 00000000 00000000
10000000 00000000 …
11111111 11111111 11111111 00000000
11111111 11111111 11111111 11111110
Masque sous-réseau

## Slide 7: Les sous-réseaux
Le masque indique le nombre de bit qui sont utilisés pour spécifier l’identifiant du réseau.
Un masque de 24 bit utilise 24 bits (à gauche) pour l’identifiant du réseau (networkID) et laisse 8 bits (à droite) pour distinguer les machines dans ce réseau (hostID)
Donc pour le réseau 192.168.1.0 /24, on ne peut qu’utiliser le dernier octet pour spécifier des IPs de ce réseau: 192.168.1.0 à 192.168.1.255
192.168.1.35  1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0001 . 0010 0011
Masque

## Slide 8: Les sous-réseaux
Un ordinateur doit toujours connaître son IP et le masque de son sous-réseau pour communiquer.
De cette façon, il peut calculer dans quel réseau il appartient.
On fait un ET logique sur l’IP et le masque en binaire
  IP: 192.168.96.3
    1100 0000 . 1010 1000 . 0110 0000 . 0000 0011
  Masque 255.255.255.0 (/24)
    1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000
  Réseau: 192.168.96.0
    1100 0000 . 1010 1000 . 0110 0000 . 0000 0000
Masque

## Slide 9: Les sous-réseaux
  IP: 192.168.97.3
    1100 0000 . 1010 1000 . 0110 0001 . 0000 0011
  Masque 255.255.254.0 (/23)
    1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000
  Réseau: 192.168.96.0
    1100 0000 . 1010 1000 . 0110 0000 . 0000 0000
Masque

## Slide 10: Les sous-réseaux
  IP: 192.168.97.3
    1100 0000 . 1010 1000 . 0110 0001 . 0000 0011
  Masque 255.255.192.0 (/18)
    1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000
  Réseau: ???
Masque
1100 0000 . 1010 1000 . 0100 0000 . 0000 0000
192.168.64.0

## Slide 11: Les sous-réseaux
Étant donné un masque de 24 bits (24 bits pour spécifier l’id réseau), il reste donc 32-24=8 bits pour spécifier l’hôte.
Il peut y avoir en théorie 28 = 256 IP/hôtes.
Mais en pratique, deux IP sont réservées:
  192.168.1.0/24
    ID réseau: 192.168.1.0 (les bits de l’hôte sont tous 0)
    Broadcast local: 192.168.1.255 (les bits de l’hôte sont tous 1)
  Donc dans un /24, il y a 254 IPs attribuables à des hôtes.
Masque

## Slide 12: Les sous-réseaux
Dans le réseau 10.5.144.0 /21
Combien y a-t-il d’IPs attribuables?
Quelle est l’adresse de broadcast local
Masque

## Slide 13: Les sous-réseaux
Dans le réseau 10.5.144.0/21
  0000 1010 . 0000 0101 . 1001 0000 . 0000 0000
Combien y a-t-il d’IPs attribuables?
  2(32-21) – 2 = 211 – 2 = 2048 – 2 = 2046
Quelle est l’adresse de broadcast local
  0000 1010 . 0000 0101 . 1001 0111 . 1111 1111
  10.5.151.255
Masque

## Slide 14: Les sous-réseaux
Une des opérations les plus importantes est de déterminer si une autre adresse IP se trouve dans le même sous-réseau que nous.
  Nous: 192.168.1.45/24
  Autre IP: 192.168.1.44
On détermine d’abord notre réseau (notre IP ET masque)
On applique ensuite notre masque sur l’autre IP
Si le résultat est le même  même sous-réseau.
  Communication directe (Ethernet) pas de routage
Sinon, autre réseau, on passe par la passerelle pour sortir!
Sous-réseau

## Slide 15: Les sous-réseaux
Pour déterminer si deux adresses sont sur le même réseau, effectuez un "ET logique" entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau pour chacune des adresses. Si le résultat est le même pour les deux, alors elles sont sur le même réseau!
Pour l'adresse 192.168.1.45 /24:
  Résultat: 192.168.1.0
Pour l'adresse 192.168.1.44:
  Résultat: 192.168.1.0
Les trois premiers octets des résultats sont identiques (192.168.1), indiquant qu'ils sont tous les deux sur le réseau 192.168.1.0/24.
Donc, oui, les deux adresses IP "192.168.1.45/24" et "192.168.1.44" sont bien sur le même réseau, le réseau "192.168.1.0/24".
Sous-réseau