## Slide 1: Réseaux 420-W33-SF
Cours 11_01
Format et interprétation trames/paquets/segments

## Slide 2: Introduction

## Slide 3: Introduction
Les données sont segmentées par la couche de transport
Ensuite, emballées dans des paquets par la couche réseau
Puis mises dans des trames par la couche de liaison de données pour être envoyées sur le réseau.
Chacun de ces emballages contient des informations supplémentaires nécessaires pour garantir la livraison correcte des données à leur destination.
En résumé

## Slide 4: Trames
Couche 2
Liaison de données

## Slide 5: Trames
Les trames sont les unités de données gérées par la couche de liaison de données (2).
Quand les paquets atteignent cette couche, ils sont encapsulés dans des trames pour être transmis sur le médium physique
  par exemple, un câble Ethernet
Une trame contient généralement
  des adresses MAC (Media Access Control) source et destination
  un type de champ indiquant le protocole de la couche supérieure (par exemple, IP)
  une séquence de contrôle de trame pour la détection d'erreurs
Les trames sont adaptées au médium de transmission spécifique utilisé
  Ethernet, Wi-Fi, etc.
Informations

## Slide 6: Trames
Pensez à une trame comme une enveloppe contenant une lettre (les données) que vous souhaitez envoyer.
Voici les éléments clés d'une trame:
  Adresses MAC : Ces adresses identifient la source (l'expéditeur) et la destination (le destinataire) de la trame. C'est comme l'adresse de l'expéditeur et du destinataire sur une enveloppe.
  Données : Il s'agit du contenu principal ou de la "lettre" que vous souhaitez envoyer.
  Type : Ceci identifie quel protocole est utilisé dans la trame. Par exemple, cela pourrait indiquer que la trame contient des données IP.
  Contrôle d'erreur : C'est comme un sceau sur votre enveloppe. Il permet de s'assurer que la "lettre" n'a pas été endommagée pendant son transport.
Exemples

## Slide 7: Trames
En images

## Slide 8: Paquets
Couche 3
Réseau

## Slide 9: Paquets
Les paquets sont les unités de données gérées par la couche réseau (3).
  Lorsque les segments (ou les datagrammes) atteignent cette couche, ils sont encapsulés dans des paquets.
Le protocole IP (Internet Protocol) opère à cette couche.
  Il ajoute des adresses IP source et destination pour router le paquet à travers le réseau.
Les paquets peuvent suivre des chemins différents pour atteindre la destination
  il n'y a aucune garantie d'ordre ou de fiabilité à ce niveau.
Informations

## Slide 10: Paquets
Imaginez que vous souhaitez envoyer une longue lettre à un ami
  vous n'avez que de petites enveloppes.
Vous devriez alors:
  diviser votre lettre en plusieurs morceaux,
  mettre chaque morceau dans une enveloppe distincte
  envoyer ces enveloppes une par une.
Lorsque votre ami reçoit ces enveloppes
  il ouvrira chacune d'entre elles
  Il assemblera la lettre pour la lire en entier
Exemples

## Slide 11: Paquets
En images

## Slide 12: Segments
Couche 4
Transport

## Slide 13: Segments
Les segments sont les unités de données gérées par la couche de transport (4).
  Par exemple, le protocole TCP (Transmission Control Protocol) divise les données envoyées par une application en segments.
Le TCP est orienté connexion, ce qui signifie qu'il établit une connexion avant de transférer des données et s'assure que les segments arrivent dans l'ordre et sans erreur.
  Il ajoute également des informations de contrôle pour la gestion des erreurs et le contrôle de flux.
UDP (User Datagram Protocol) est un autre protocole de la couche de transport qui envoie des datagrammes sans établir de connexion, c'est pourquoi on parle parfois de datagrammes plutôt que de segments pour UDP.
Informations

## Slide 14: Segments
Imaginez que vous ayez un gros livre à envoyer à un ami par la poste
  il est trop volumineux pour être envoyé tel quel.
Vous décidez donc de diviser ce livre en plusieurs chapitres et d'envoyer chaque chapitre séparément.
Chaque chapitre, une fois emballé pour l'envoi, représente un "segment".
Exemples

## Slide 15: Segments
En images