## Slide 1: Réseaux 420-W33-SF
Cours 11_02
Calcul de transfert de données

## Slide 2: Calcul de transfert de données

## Slide 3: Calcul de transfert de données
Bande passante
Aussi largeur de bande (bandwidth)
En modèle analogique : fréquence des impulsions en Hz
En modèle digital : quantité brute de bits transmis par seconde (bps)
Débit
Quantité nette de transmission en octets par seconde, (throughput)
Le débit correspond à la bande passante moins tout ce qui n’est pas disponible à l’utilisateur (synchronisation, protocoles, pertes, …)
  Débit = bande passante – (non disponible à l’utilisateur)
Débit VS bande passante

## Slide 4: Calcul de transfert de données
Un lien DS0 équivaut à un lien téléphonique standard (64 Kbps)
Ce lien est échantillonné à 8000 Hz
On peut multiplexer plusieurs liens DS0 en ajoutant de l’information de séparation (1bit)
DS1 : 24 liens DS0.
  Donc, 8000 fois par seconde, 192 bits sont envoyés et séparé par un bit (total de 193 bits).
En multipliant 193 bits par 8000, on obtient 1.544 Mbps (technologie T1).
Calcul de taux de transfert et bande passante 1

## Slide 5: Calcul de transfert de données
Amérique du Nord et Japon
Lien Nombre de DS0 Vitesse
T1 24 (1 DS1) 1.544 Mbps
T2 96 (4 DS1) 6.312 Mbps
T3 672 (7 DS2) 44.736 Mbps
Calcul de taux de transfert et bande passante 2

## Slide 6: Calcul de transfert de données
Europe
Lien Nombre de DS0 Vitesse
E1 32 2.048 Mbps
E2 128 (4 E1) 8.448 Mbps
E3 512 (4 E2) 34.368 Mbps
E4 2048 (4 E3) 139.264 Mbps
E5 8192 (4 E4) 565.148 Mbps
Calcul de taux de transfert et bande passante 3

## Slide 7: Calcul de transfert de données
Fibre optique (OC = Optical Carrier)
Lien Vitesse
OC-1 51.84 Mbps
OC-3 155.52 Mbps
OC-12 622.08 Mbps
OC-24 1.244 Gbps
OC-48 2.488 Gbps
OC-192 10 Gbps
OC-256 13.272 Gbps
OC-768 40 Gbps
Calcul de taux de transfert et bande passante 4

## Slide 8: Calcul de transfert de données
Surcharge à considérer
différence entre débit et bande passante
Dépend de:
Perte de données
Synchronisation
Champs d’information (en-tête, sommation de contrôle, …)
Autres protocoles sur le réseau
Calcul de taux de transfert et bande passante 5

## Slide 9: Calcul de transfert de données
Pour transférer un fichier de 250 Mo avec un lien à 5 Mbps, on a le calcul:
250 Mo = 250 * 8 * 1024 * 1024 bits = (2 097 152 000 bits)
  250 * 8 pour 8 bits dans 1 octet
  1024 * 1024 car c’est le terme Mega => 1 048 576 (220)
5 Mbps (Megabits par seconde) 5 000 000 bits  1 seconde
Donc, 2 097 152 000 bits / 5 000 000 bits  419,43 secondes (7 minutes)
Note: Ceci tient compte seulement du transfert de donnée sans toute la surcharge (on peut facilement ajouter un 30%)
Petit outils sympathique ;)
Article intéressant sur la bande passante
Exemple de calcul 1

## Slide 10: Calcul de transfert de données
Quelle est la durée brute d’un transfert d’un fichier de 5 Mo
avec un modem analogique standard (64 Kbps)?
a) Environ 10 minutes
b) Environ 1 heure
c) Environ 20 secondes
d) Environ 80 secondes
Exemple de calcul 2