## Slide 1: Réseaux 420-W33-SF
Cours 23 —
Protocoles HTTP/HTTPS

## Slide 2: Protocoles HTTP/HTTPS
HTTP est un protocole client-serveur utilisé pour transférer des données sur le Web.
Il permet de récupérer des ressources comme des HTML, images, vidéos.
Le client envoie une requête, le serveur envoie une réponse.
HTTP fonctionne au-dessus de TCP et IP, et en dessous de la couche de présentation.
Créé dans les années 1990, il est extensible et utilisé pour plusieurs applications, dont la mise à jour de pages web.
Sources
Un aperçu de HTTP 1

## Slide 3: Protocoles HTTP/HTTPS
Un aperçu de HTTP 2

## Slide 4: Protocoles HTTP/HTTPS
Un aperçu de HTTP 3

## Slide 5: Protocoles HTTP/HTTPS
HTTP est un protocole client-serveur où le navigateur ou un autre agent utilisateur (comme un robot d'indexation) envoie les requêtes.
Chaque requête reçoit une réponse du serveur, parfois en passant par des proxies intermédiaires.
Le navigateur initie toujours la requête et assemble toutes les ressources nécessaires (texte, images, scripts) pour afficher la page complète.
Composants des systèmes basés sur HTTP 1

## Slide 6: Protocoles HTTP/HTTPS
Un serveur web peut regrouper plusieurs serveurs qui se partagent la charge ou accèdent à des bases de données, ce qui permet de gérer plus de trafic et d’améliorer la performance.
Les proxys situés entre le navigateur et le serveur peuvent assurer la mise en cache, le filtrage, la répartition de charge, l’authentification et la journalisation, ce qui modifie ou optimise le traitement des requêtes.
Grâce à l’architecture en couches, les détails des couches réseau et transport restent invisibles pour la couche applicative, là où fonctionne HTTP.
Composants des systèmes basés sur HTTP 2

## Slide 7: Protocoles HTTP/HTTPS
HTTP est simple parce qu’il est lisible par les humains, ce qui rend son utilisation directe pour le développement et les tests.
Il est extensible grâce aux en-têtes HTTP, qui ajoutent facilement de nouvelles fonctions sans modifier le protocole.
Il utilise surtout TCP, et des versions comme HTTP/1.1 et HTTP/2 optimisent les échanges avec des connexions persistantes.
Des évolutions comme QUIC, basé sur UDP, cherchent à rendre le protocole plus rapide et plus efficace.
Principaux aspects d'HTTP

## Slide 8: Protocoles HTTP/HTTPS
Le cache peut être contrôlé par le serveur et le client, qui définissent quels éléments doivent être conservés et pour combien de temps.
La contrainte d’origine unique peut être assouplie avec certains en-têtes, ce qui permet d’utiliser des ressources venant de domaines différents.
L’authentification est gérée par des en-têtes ou par des cookies, ce qui permet de créer des accès sécurisés.
HTTP fonctionne avec des proxys et des tunnels, ce qui permet de masquer des adresses IP ou de traverser des réseaux restreints.
Même si HTTP est sans état, les cookies permettent de créer des sessions, utiles pour garder un panier d’achat ou mémoriser des préférences.
Ce qui peut être contrôlé par HTTP

## Slide 9: Protocoles HTTP/HTTPS
HTTP/1.1 vs HTTP/2: Les messages HTTP/1.1 sont lisibles par l'humain, tandis qu'avec HTTP/2, ils sont intégrés dans une structure binaire appelée trame.
Types de messages HTTP: Il y a deux types de messages, les requêtes et les réponses, chacun ayant son propre format.
Éléments d'une requête: Une requête HTTP comprend une méthode HTTP (comme GET, POST), le chemin de la ressource, la version du protocole HTTP, des en-têtes optionnels, et parfois un corps.
Exemple de Requête: Une requête typique pourrait vouloir accéder à une ressource (GET) ou téléverser le résultat d'un formulaire (POST).
Les messages HTTP 1

## Slide 10: Protocoles HTTP/HTTPS
Éléments d'une réponse: Une réponse HTTP comprend la version du protocole HTTP, un code de statut, un message de statut, des en-têtes HTTP, et éventuellement un corps.
Les messages HTTP 2